Potencial elèctric
Ja estem familiaritzats amb termes tals com “energia potencial”, “diferencia de potencial”, “voltatge”, etc.
El concepte de potencial elèctric és bàsic per molts motius, però n'hi ha un de gran importància pràctica: el voltatge o diferencia de potencial és la magnitud més fàcil de controlar i de mesurar en els experiments amb aparells elèctrics o electrònics.
Definirem a continuació amb detall i amb rigor el concepte de potencial elèctric i algunes aplicacions.

---
Treball
Treball realitzat per una força constant
%DELTA widevec r
%DELTA widevec r
II
I
Fixem-nos que el treball realitzat per una força constant s'obté com a producte escalar de dos vectors, la força i el desplaçament.
Quan la força i el desplaçament son perpendiculars, la força no fa cap treball.
size 12{W rSub { size 8{ ital "II"} } = - ital "FΔr"} {}
size 12{W rSub { size 8{I} } =0} {}
%DELTA widevec r
%DELTA widevec r
III
IV
size 12{W rSub { size 8{ ital "IV"} } ital "=FΔr""cos"θ} {}
size 12{W rSub { size 8{ ital "III"} } ital "=FΔr"} {}

---
Treball necessari per moure una càrrega elèctrica en un camp elèctric
En aquest cas, en general, la força que actua sobre la càrrega no és constant, i el camí que segueix la càrrega no té perquè ser una línia recta.
Dividim la trajectòria en petits increments de desplaçament, calculem el treball necessari per produir nosaltres cadascun dels desplaçaments, i després els sumem tots.

---
Treball necessari per moure una càrrega elèctrica en presència d'una altre càrrega
W sub ab = -q sub 0 int sub {r sub a} sup {r sub b} E cdot dr

---
W sub ab = -q sub 0 int sub {r sub a} sup {r sub b} E cdot dr
E = 1 over {4 %pi %epsilon sub 0} {q } over r sup 2
W sub ab = 1 over {4 %pi %epsilon sub 0} {q q sub 0} over r sub b - 1 over {4 %pi %epsilon sub 0} {q q sub 0} over r sub a
Aquest treball no depèn del camí seguit per anar del punt a al punt b. Diem que el camp elèctric és conservatiu. Podem aleshores parlar de la variació d'energia potencial quan anem d'un punt a un altre.
W sub ab = %DELTA U = U(b)-U(a)
Com podem escriure U(b) i U(a)?

---
W sub ab = q sub 0 left ( 1 over {4 %pi %epsilon sub 0} q over r sub b - 1 over {4 %pi %epsilon sub 0} q over r sub a right )
%DELTA U =U(b)-U(a)= W sub ab
Si calculem el treball necessari per portar una càrrega des de l'infinit fins a un punt P obtenim:
%DELTA U =U(P)-U(infinity)= W sub {infinity P} = 1 over {4 %pi %epsilon sub 0} {q q sub 0} over r sub P
Definim l'energia potencial en un punt P qualsevol com:
U(P) = 1 over {4 %pi %epsilon sub 0} {q q sub 0} over r sub P

---
Treball per moure una càrrega elèctrica q0 en presència d'una altre càrrega q
W sub ab = 1 over {4 %pi %epsilon sub 0} {q q sub 0} over r sub b - 1 over {4 %pi %epsilon sub 0} {q q sub 0} over r sub a
. P
%DELTA U =U(b)-U(a)= W sub ab
U(P) = 1 over {4 %pi %epsilon sub 0} {q q sub 0} over r sub P

---
Principi de Superposició.
Utilitzant el principi de superposició, l'energia de la càrrega q0 es pot escriure com:
size 30 { U sub {q sub 0} = 1 over {4 %pi %epsilon sub 0} {q sub 0 q sub 1} over {r sub 1 sup 2} + 1 over {4 %pi %epsilon sub 0} {q sub 0 q sub 2} over {r sub 2 sup 2}+ 1 over {4 %pi %epsilon sub 0} {q sub 0 q sub 3} over {r sub 3 sup 3} }
Quina és l'energia total del sistema?

---
Potencial Elèctric, Diferencia de Potencial
En els aparells que generen electricitat, generalment el que es controla es la quantitat d'energia que proporcionem a cada unitat de càrrega. I quan es fan mesures elèctriques, també és la quantitat d'energia per unitat de càrrega el que podem mesurar fàcilment. Per tant definim el potencial elèctric com l'energia per unitat de càrrega (q0=1C):
V(P) = {U(P)} over q sub 0 =1 over {4 %pi %epsilon sub 0} {q } over r sub P
. P
%DELTA V =V(b)-V(a)= W sub ab over q sub 0

---
Superfícies equipotencials
Les superfícies equipotencials són regions en les que el potencial elèctric es constant.
Per tant ens podem moure per damunt d'aquestes superfícies sense fer treball.
El camp elèctric és necessàriament perpendicular a tots els punts d'una superfície equipotencial.
L a distància entre equipotencials depèn de la intensitat del camp elèctric

---
Superfícies equipotencials
Les superfícies i volums metàl·lics són equipotencials. Per què?
Si carreguem un objecte metàl·lic, les càrregues es distribueixen a la superfície, doncs tendeixen a estar el més lluny possible les unes de les altres.
A més, les càrregues es distribueixen de tal manera que el camp elèctric a l'interior és nul. Si no fos així, aquest camp elèctric faria moure les càrregues immediatament, i es redistribuirien fins que el camp elèctric dins del conductor s'anul·lés completament.
El treball necessari per moure una càrrega en un conductor és zero, i per tant és equipotencial. Com que la superfície és equipotencial, el camp elèctric extern sempre és perpendicular a la superfície.

---
Superfícies equipotencials
Si sotmetem un tros de metall a un camp elèctric, aquest camp elèctric farà moure les càrregues immediatament, i es redistribueixen fins que el camp elèctric dins del conductor s'anul·la completament. Per tant dins del metalls el camp elèctric es sempre zero.

---
Gàbia de Faraday

---
Condensador de làmines paral·leles

---
Condensador de làmines paral·leles

---
Càlcul del camp elèctric a partir de la diferència de potencial
Vb = 12V
++++++++++++++++++++++++++++++++
b
a
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Va = 0V
size 30 { %DELTA V = V sub b - V sub a = W sub ab over q sub 0 = -widevec E cdot widevec d = E cdot d}
size 28 {E = {%DELTA V} over d}

---
Condensador de làmines paral·leles
Problema
Una càrrega q = 6.24μC és deixa anar des del repòs des de la làmina positiva i arriba a la placa negativa a una velocitat de 3.4 m/s
Les làmines estan connectades a una bateria de 12V.
Calcular:
(a) La massa de la càrrega
(b) L'energia cinètica al punt A i al punt B.
(c) Si d= 2cm, quin és el camp elèctric entre les làmines?

---
Aplicacions del Condensador de làmines paral·leles
El moviment de les càrregues en un camp elèctric uniforme és molt semblant al tir parabòlic.
http://lectureonline.cl.msu.edu/~mmp/kap18/RR4460app.htm

---
Aplicacions del Condensador de làmines paral·leles

---
Canó d'electrons