MOVIMENT DE CÀRREGUES ELÈCTRIQUES
EN CAMPS MAGNÈTICS

---
LLEI DE LORENTZ
size 50 {widevec F = q widevec color blue E + q widevec v times widevec color red B}

---
size 50 {widevec F = q widevec color blue E + q widevec v times widevec color red B}
La força magnètica depèn del sinus de l'angle entre la velocitat i el camp magnètic

---
size 50 {widevec F = q widevec color blue E + q widevec v times widevec color red B}
Quin treball fan les forces magnètiques sobre la càrrega ?

---
size 50 {widevec F = q widevec color blue E + q widevec v times widevec color red B}
Càrregues de diferents signes giren en direccions contràries

---
MOVIMENT DELS ELECTRONS EN UN CAMP MAGNÈTIC

---
size 50 {widevec F = q widevec color blue E + q widevec v times widevec color red B}
Quan les càrregues tenen una velocitat que no és perpendicular al camp magnètic, el moviment és en forma d'espiral.
En el cas de la figura calculeu p i r en funció del modul de la velocitat, el camp magnètic i l'angle.

---
MOVIMENT DELS ELECTRONS EN UN CAMP MAGNÈTIC

---
MOVIMENT DE CÀRREGUES ELÈCTRIQUES EN EL CAMP MAGNÈTIC TERRESTRE

---
size 40 {widevec F = q widevec color blue E + q widevec v times widevec color red B}
SELECTOR DE VELOCITATS

---
ESPECTRÒMETRE DE MASSES
size 40 {widevec F = q widevec color blue E + q widevec v times widevec color red B}

---
FORCES SOBRE CONDUCTORS
size 50 {widevec F = q widevec v times widevec color red B}
Per la secció d'un conductor en el que circula un corrent d'intensitat I, hi passa una quantitat de càrrega:
size 30 {%DELTA q = I %DELTA t}
Aquest ∆q està contingut en una longitud ∆L=v ∆t. Substituint obtenim:
size 30 {%DELTA q = {I %DELTA L} over v}
Podem escriure la força magnètica com
size 50 {%DELTA widevec F = widevec I times widevec color red B cdot %DELTA L}

---
FORCES SOBRE CONDUCTORS: Altaveus i Micròfons

---
FORCES SOBRE CONDUCTORS: Motor DC

---
FORCES SOBRE CONDUCTORS
Motor de Corrent Continu
Mira bé el diagrama de la dreta i comprova si es correspon amb la imatge de l'esquerra

---
FORCES SOBRE CONDUCTORS
Motor de Corrent Continu

---
EL CICLOTRÓ
El temps que triga una càrrega en fer una volta en un camp magnètic uniforme no depèn de la seva velocitat.
size 35 {T = {2 %pi m} over {qB} }

---
EL CICLOTRÓ