INDUCCIÓ ELECTROMAGNÈTICA

---
INDUCCIÓ: Descobriment de Faraday
Quan es produeix un canvi en el camp magnètic que passa a través d'una bobina, s'hi genera un voltatge. Aquest fenomen s'anomena inducció.
Quina diferencia hi ha entre les figures a, b i c?

---
INDUCCIÓ: Descobriment de Faraday
Quan no es produeix un canvi en el camp magnètic que passa a través d'una bobina, no s'hi genera cap voltatge.

---
Llei de Faraday: Flux Magnètic
Em vist que quan varia el camp magnètic que penetra en una bobina, es produeix un voltatge.
Anem a simplificar el problema, i treballarem només amb una espira.
Necessitem podem calcular la variació de la quantitat de camp magnètic que passa a través d'una espira.
Com definim “la quantitat de camp magnètic que passa per una espira”?
Si tenim la situació de la figura, simplement multipliquem el camp promig per l'àrea de l'espira, i li posem un nom bonic: “Flux”
Si el camp magnètic no és perpendicular a la superfície, escrivim aleshores:
size 35 {%PHI = B sub p cdot A}
size 35 {%PHI = widevec B sub p cdot widevec A}

---
Llei de Faraday
La llei de Faraday ens diu que el voltatge que apareix en una espira és degut a la variació del flux de camp magnètic.
size 35 {fem = V = -{ {d%PHI} over dt }}
size 35 {%PHI = widevec B sub p cdot widevec A}

---
Llei de Faraday
Si tenim N espires, i per totes passa el mateix flux magnètic aleshores:
size 35 {V = - { N {d{%PHI sub 1}} over dt }}
Augmentant el nombre d'espires podem obtenir voltatges tant elevats com vulguem...

---
Si apareix un voltatge vol dir que hi ha una força actuant sobre les càrregues del conductor, és a dir, que ha aparegut un camp elèctric que impulsa les càrregues.
Llei de Faraday
Un camp magnètic variable produeix un camp elèctric que impulsa les càrregues a descriure trajectòries circulars.

---
Llei de Faraday
Explica que passa en la situació (a) i en la situació (b).

---
Llei de Lenz
La llei de Lenz ens diu en quin sentit el sentit de la força electromotriu i el sentit en que circula el corrent elèctric induït per un camp magnètic variable.
La intensitat de corrent I produeix un altre camp magnètic B2
Provoca intensitat corrent I
Camp magnètic
variable B1
La Llei de Lenz diu que les forces electromotrius o els corrents induïts seran d'un sentit tal que s'oposin a la variació del flux magnètic que les produeix.

---
Llei de Lenz
Recorda la imatge de l'esquerra: fixa't bé en el sentit del corrent i del camp magnètic.
La llei de Lenz ens permet determinar amb facilitat quin és el sentit del corrent en cada cas. Comprova si les imatges de sota són correctes.

---
Corrent induït en un conductor en moviment en un camp magnètic
Calculeu la fem induïda i el sentit del corrent utilitzant primer la llei de la inducció i després la llei de Lorentz i compareu el resultat.